PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR :      /PER/M.KOMINFO/......../ 2006

TENTANG

PEDOMAN PENDIRIAN

MENARA TELEKOMUNIKASI DAN PENYIARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

Menimbang 	:	bahwa dalam rangka keamanan lingkungan dan kesehatan masyarakat serta untuk efektifitas dan efisiensi dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan penyiaran, maka dipandang perlu menetapkan Pedoman Pendirian Menara Telekomunikasi dan Penyiaran yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika;

Mengingat 	: 	1.	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2.	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005;

- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/P/M.Kominfo/I/2005 tanggal 1 April 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;

- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 03/P/M.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi;

- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 10 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Alat Dan Perangkat Telekomunikasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan 	: 	PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DAN PENYIARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan  ini yang dimaksud dengan :

- Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya;

- Alat Telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi;

- Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, dilaut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

- Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi;

- Menara Telekomunikasi dan Penyiaran adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi dan wilayah layanan penyiaran yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi dan wilayah layanan penyiaran. (Obstruction)

- Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang telekomunikasi dan penyiaran;

- Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi;

BAB II

STRUKTUR MENARA TELEKOMUNIKASI DAN PENYIARAN

Pasal 2

Menara Telekomunikasi dan Penyiaran dapat didirikan di atas permukaan tanah maupun pada bagian bangunan/gedung.

Pasal 3

- Pendirian menara telekomunikasi dan penyiaran wajib memperhitungkan kekuatan dan kestabilan  yang  berkaitan dengan:

  - pondasi;

  - pembebanan; dan

  - struktur.

- Perhitungan kekuatan dan kestabilan pondasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada SNI 03 – 2847 – 1992 tentang Tata Cara penghitungan struktur beton untuk bangunan gedung.

- Perhitungan kekuatan dan kestabilan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada SNI 03 – 1727 – 1989 tentang Tatacara Perencanaan Pembebanan untuk Rumah dan Gedung.

- Perhitungan kekuatan dan kestabilan struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengacu pada SNI 03 – 1729 – 2002 tentang Tata Cara Perencanaan Struktur Baja untuk Bangunan Gedung.

BAB III

MENARA TELEKOMUNIKASI DAN PENYIARAN BERSAMA

Pasal 4

Menara telekomunikasi dan penyiaran dapat berupa :

- Menara tunggal, apabila digunakan untuk penempatan satu antena atau lebih oleh satu penyelenggara telekomunikasi atau penyiaran; atau

- Menara bersama, apabila digunakan untuk penempatan beberapa antena dari beberapa penyelenggara telekomunikasi dan atau penyiaran.

Pasal 5

Dalam upaya meminimalkan jumlah menara telekomunikasi, para operator yang mengajukan pembangunan menara telekomunikasi baru, diharuskan menyiapkan konstruksi menara telekomunikasi yang memenuhi syarat dijadikan menara telekomunikasi bersama.

Pasal 6

Menara telekomunikasi yang telah ada (eksisting) apabila secara teknis memungkinkan, harus digunakan secara bersama-sama oleh lebih dari satu operator atau dijadikan menara telekomunikasi bersama.

Pasal 7

(1)	Penggunaan Menara Telekomunikasi dan Penyiaran bersama dilarang menimbulkan interferensi antar sistem jaringan.

(2)	Setiap pengguna Menara Telekomunikasi dan Penyiaran bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib saling berkoordinasi dalam hal terjadi suatu masalah.

Pasal 8

(1)	Beban maksimal untuk menara bersama tidak boleh melebihi perhitungan struktur menara.

(2)	Isolasi antar pemancar merupakan  batas aman antar antenna pemancar yaitu 30 dB atau dengan jarak antar antena 3 meter.

BAB IV

KETENTUAN PENDIRIAN MENARA DI SEKITAR

BANDAR UDARA DAN CAGAR BUDAYA

Pasal 9

- Setiap pendirian menara telekomunikasi dan penyiaran di kawasan keselamatan operasi penerbangan wajib mendapatkan rekomendasi dari Dirjen Perhubungan Udara atau pejabat yang ditunjuk.

- Kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

  - Kawasan di sekitar bandar udara;

  - Kawasan di sekitar alat bantu navigasi penerbangan.

Pasal 10

(1) 	Dalam hal pendirian menara telekomunikasi dan penyiaran berada di kawasan situs cagar budaya dan kawasan pariwisata, bentuk menara harus disesuaikan dengan ketentuan estetika lingkungan kawasan setempat.

(2) 	Ketentuan estetika lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh instansi yang berwenang.

BAB V

RADIASI KOMUNIKASI RADIO

Pasal 11

Ketentuan batasan maksimum radiasi selama pemancar beroperasi adalah sebagai berikut :

a. Di kawasan tempat umum;

| Rentang frekuensi | Electric Field Strength (V/m) | Magnetic Field Strength (A/m) | Power Density (W/m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1- 3 MHz | 60 | 0.20 | - |
| 3 – 3000 MHz | 20 | 0.05 | 1 |
| 3 – 300 GHz | 40 | 0.10 | 4 |

b. Di kawasan rumah tinggal dan rumah sakit.

| Rentang frekuensi | Electric Field Strength (V/m) | Magnetic Field Strength (A/m) | Power Density (W/m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| MHz – 300 GHz | 6 | 0.016 | 0.10 3 MHz – 300 GHz |

BAB VI

SARANA PENDUKUNG MENARA TELEKOMUNIKASI DAN PENYIARAN

Pasal 12

- Sarana pendukung Menara Telekomunikasi dan Penyiaran terdiri dari :

a.	Grounding dan Penangkal Petir, meliputi :

1.	desain tergantung kondisi alam setempat (tanah);

2.	intensitas petir yang berbeda setiap tempat;

3.	seluruh perangkat harus disambungkan untuk mendapat ekipotensial;

4.	jaringan listrik harus ada arrester, trafo isolator.

b. 	Catu Daya, meliputi :

1.	220/280 VAC;

2. 	catu daya cadangan berupa UPS, Genset (standar noise reduction).

- Aviation Obstruction Light dan Aviation Obstruction  Marking  sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

a.	Aviation light dipasang pada ketinggian menara setiap  kelipatan 45 m dan pada puncak menara.

b. 	Aviation Obstruction Marking berupa warna menara merah putih, orange putih, atau warna lain yang menyala kecuali kawasan cagar budaya.

- Setiap Menara wajib dilengkapi dengan identitas (name tag) yang jelas mengenai spesifikasi konstruksi bangunan menara yang meliputi Nama pemilik menara, Lokasi, Tinggi Menara, Tahun Pembuatan/Pemasangan, pabrik pembuat dan beban maksimum menara.

- Menara Telekomunikasi dan Penyiaran yang didirikan di atas gedung harus memiliki akses yang mudah dan memiliki catu daya yang terpisah dari catu daya gedung.

BAB VII

PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN

Pasal 13

Untuk memonitor pengoperasian dan pemeliharaan, pengguna Menara Telekomunikasi dan Penyiaran wajib  memiliki buku laporan  rutin pengoperasian dan pemeliharaan yang memuat  informasi kondisi menara.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

    - Direktur Jenderal melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis dibidang telekomunikasi dan penyiaran.

    - Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri.

(3)   Pengawasan dan pengendalian untuk bidang-bidang diluar telekomunikasi dan penyiaran dilaksanakan oleh instansi -instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang -undangan yang berlaku.

BAB IX

PERIJINAN

Untuk pendirian Menara Telekomunikasi dan Penyiaran wajib mendapat izin dari instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PERALIHAN

Pasal 15

- Peraturan menara ini diberlakukan untuk menara yang didirikan dengan mendapat ijin sesudah tanggal ditetapkan.

- Untuk menara yang sudah ada dapat digunakan sampai ijin menara tersebut berakhir.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A

pada tanggal :

------------------------------------------------

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

SOFYAN A. DJALIL

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. 	Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

2. 	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

3. 	Menteri Keuangan;

4. 	Menteri Perindustrian ;

5. 	Menteri Perdagangan;

6. 	Menteri Luar Negeri;

7. 	Menteri Dalam Negeri;

8. 	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

9. 	Sekretaris Negara;

10. Para Gubernur Kepala Daerah Provinsi seluruh Indonesia;

11.Sekretaris Jenderal, lnspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para  Kepala Badan di lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika;

12.Para Kepala Biro dan para Kepala Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal, Departemen Komunikasi dan Informatika.